## Slide 1
例1 某一标尺为0~1000oC的温度计出厂前经校验，其刻度标尺上的各点测量结果分别为：
标准表读数（℃） | 0 | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
被校表读数（℃） | 0 | 201 | 402 | 604 | 706 | 805 | 903 | 1001
（1） 求出该温度计的最大绝对误差值；
（2） 确定该温度计的精度等级；
（3） 如果工艺上允许的最大绝对误差为 8oC，问该温 度计是否符合要求？

## Slide 2
标准表读数（℃） | 0 | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
被校表读数（℃） | 0 | 201 | 402 | 604 | 706 | 805 | 903 | 1001
绝对误差 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1
解：

## Slide 3
（1）最大绝对误差
（2）允许误差
按照靠系列的要求，选择等级低的为此温度计的精度等级 1.0;

## Slide 4
（3）工艺要求
按照靠系列，根据工艺要求选取，要选择等级高的精度等级，0.5;
所以此温度计不符合要求。
那么求得

## Slide 5
例2. 现对量程为250 ℃ 的2.0级的温度计A和温度计B进行检定，发现（1）温度计A在123 ℃处的示值误差绝对值最大，为4.6 ℃；（2）温度计B在200 ℃和150 ℃处的仪表示值分别为204.5 ℃和155.8 ℃，问这两个温度计是否合格？
A合格，B不合格

## Slide 6
例3：某待测电压为100V，现有0.5级0~300V和1.0级0~120V两个电压表，问用哪一个电压表测量较好？
解：