## Slide 1
过程控制仪表
1、III型过程控制仪表之间标准联络信号范围为
A、0~10mA ,0~2V
B、4~20mA ,1~5V
C、1~10mA ,0~5V
2、生产过程对过程控制系统（仪表）有几点要求，即
A、安全性、时效性、经济性
B、安全性、经济性、灵活性
C、安全性、经济性、可靠性稳定性

## Slide 2
过程控制仪表
3、舰船自动导航系统属于
A、程序控制系统
B、恒值控制系统
C、随动控制系统
4、无人机、智能车控制系统一定要加下列什么控制。
A、比例微分控制
B、积分控制
C、纯比例控制

## Slide 3
过程控制仪表
5、工作在现场的过程控制仪表有
A、变送器和调节器
B、变送器和执行器
C、调节器和执行器
6、在化工、石油等易燃易爆领域，要求安装过程控制仪表在故障时，其工作电流、电压不大于
A、工作电流不大于35mA，工作电压不大于35V。
B、工作电流不大于36mA，工作电压不大于36V。
C、工作电流不大于20mA，工作电压不大于5V。

## Slide 4
A/D
微机
对象
压力传感器
输出
信号调理
图1（a）检测系统
过程量
给定
液位调节器
电动调节阀
水箱
液位变送器
XR
X i
X e
扰动
图1（b）过程控制系统
过程控制仪表